## Slide 1: BULANIK MANTIK
Doçent Dr. Abdulkadir KARACI

## Slide 2: Bölüm 6 : ÖRNEKLER

## Slide 3: Örnek-4: Havalandırma Sistemi (Ornek-4.py)
0.25
0.5
1
0.5
Giriş: Sıcaklık=35, Sıcaklık Değişimi=1

## Slide 4: Örnek: Havalandırma Sistemi (Ornek-4.py)

## Slide 5: Kural-1
Sıcaklik=Low and Sıcaklık Değişimi=Low ise MotorHızı=Fast
FAST

## Slide 6: Kural-2
Sıcaklik=Medium and Sıcaklık Değişimi=Medium ise MotorHızı=Slow
SLOW

## Slide 7: Kural-3
Sıcaklik=Low and Sıcaklık Değişimi=Medium ise MotorHızı=Fast
FAST

## Slide 8: Kural-4
Sıcaklik=Medium and Sıcaklık Değişimi=Low ise MotorHızı=Medium
MEDIUM

## Slide 9: Max İle Birleştirme

## Slide 10: Durulaştırma

## Slide 11: Durulaştırma
Hız(centroid)= 602.81
Hız(bisector)= 642.19
Hız(mom)= 737.5
Hız(lom)= 900
Hız(som)= 575
SOM
CENTROİD
BISECTOR
MOM
LOM

## Slide 12: Örnek-4 Kodlar
Kütüphaneler import edilmelidir. Skfuzzy kütüphanesi kullanılarak bulanık mantık karar sistemi oluşturulmuştur.

## Slide 13: Örnek-4 Kodlar
Değişkenler ve evrensel kümler oluşturuluyor.

## Slide 14: Örnek-4 Kodlar
Sıcaklık giriş değişkeni için 2 adet bulanık küme tanımlanıyor ve ekrana çizdiriliyor.
mf.trapmf: yamuk üyelik fonksiyonu.
mf.trimf:Üçgen üyelik fonksiyonu

## Slide 15: Örnek-4 Kodlar
Sıcaklık değişimi giriş değişkeni için 3 adet bulanık küme tanımlanıyor ve ekrana çizdiriliyor.
mf.trapmf: yamuk üyelik fonksiyonu.
mf.trimf:Üçgen üyelik fonksiyonu

## Slide 16: Örnek-4 Kodlar
Motor Hızı çıkış değişkeni için 3 adet bulanık küme tanımlanıyor ve ekrana çizdiriliyor.

## Slide 17: Örnek-4 Kodlar
fuzz.interp_membership metodu sıcaklık giriş değişkeninin low ve med kümelerine üyelik derecesini hesaplar.

## Slide 18: Örnek-4 Kodlar
fuzz.interp_membership metodu sıcaklık değişimi giriş değişkeninin low,medium ve high kümelerine üyelik derecelerini hesaplar.

## Slide 19: Örnek-4 Kodlar
Her bir kural için öncül çıkış hesaplanıp (ve olduğu için minumum alınır) bu öncül çıkış, çıkış kümesine mamdaniye göre (minumum alınarak) uygulanıyor. Sonuç olarak rule1, rule2, rule3 ve rule4 içinde tüm evrensel küme için mamdaniye göre hesaplanan üyelik dereceleri bulunur.

## Slide 20: Örnek-4 Kodlar
Her bir kural için elde edilen çıkış kümeleri ekrana çizdiriliyor.

## Slide 21: Örnek-4 Kodlar
Maksimum alınarak kurallardan elde edilen çıkış kümeleri birleştiriliyor ve ekrana çizdiriliyor.

## Slide 22: Örnek-4 Kodlar

## Slide 23: Örnek-4 Kodlar
Elde edilen durulanmış değerle plot üzerinde çizgi olarak gösteriliyor.

## Slide 24: Örnek-4 Kodlar

## Slide 25
Örnek 1: İkinci el bir aracın fiyatını tahmin etmek için kullanılan bir bulanık sistemi

## Slide 26: Örnek-1-Ornek1.py (https://github.com/akaraci/Bulanik_Mantik)
İkinci el bir aracın fiyatını tahmin etmek için kullanılan bir bulanık sistem taslayalım.
Sistem iki adet giriş parametresine sahip olsun. Bunlar araç modeli ve aracın kilometresi olsun.
Çıkış parametresi aracın fiyatı olmaktadır.
Giriş parametrelerinin aralık değerleri
• Model için [2002-2012]
• Km için [0-100.000]
Çıkış parametresinin aralık değerleri
    Fiyat İçin [0-40.000]

## Slide 27: Örnek-1
Sistem için kullanılan üyelik fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

## Slide 28: Örnek-1
Kural tabanındaki bulanık kurallar
Kural I: Eğer model düşük ve kilometresi yüksek ise O halde araç fiyatı düşüktür.
Kural 2: Eğer model orta ve kilometresi orta ise O halde araç fiyatı ortadır.
Kural 3: Eğer model yüksek ve kilometresi düşük ise O halde araç fiyatı yüksektir.
2011 model ve 25 bin kilometrede olan bir aracın fiyatının Mamdani çıkarım yöntemi kullanılarak tahmin edelim.

## Slide 29: Örnek-1

## Slide 30: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 31: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 32: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 33: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 34: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 35: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 36: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 37: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1_defuzzyfication_example) (İnceleyelim)

## Slide 38: Örnek-1 (Ödev)
Ornek-1.py’deki kodları optimize edin. Tekrarlayan işlemler için fonksiyon yazarak kodları kısaltın. (Ornek-1_optimize.py (siz çözükten sonra cevap github’a yüklenecektir))

## Slide 39: Örnek-2 ()
'Bahşiş verme problemi' yaygın olarak, bulanık mantık ilkelerinin kompakt, sezgisel bir uzman kurallar kümesinden karmaşık davranışlar üretme gücünü göstermek için sıklıkla kullanılır.
Bir restoranda nasıl bahşiş vermeyi seçebileceğinizi modelleyen bir bulanık kontrol sistemi oluşturalım. Bahşiş verirken, 0 ile 10 arasında derecelendirilen hizmet ve yemek kalitesini göz önünde bulundurursunuz. Bunu, 0 ile %25 arasında bir bahşiş bırakmak için kullanırsınız.

## Slide 40: Örnek-2 ()-Fuzzy Control Systems
Problem aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Antecednets (Inputs)
service
  Universe (ie, crisp value range): How good was the service of the wait staff, on a scale of 0 to 10?
  Fuzzy set (ie, fuzzy value range): poor, acceptable, amazing
food quality
  Universe: How tasty was the food, on a scale of 0 to 10?
  Fuzzy set: bad, decent, great
Consequents (Outputs)
tip
  Universe: How much should we tip, on a scale of 0% to 25%
  Fuzzy set: low, medium, high

## Slide 41: Örnek-2 ()-Fuzzy Control Systems
Rules
  IF the service was good or the food quality was good, THEN the tip will be high.
  IF the service was average, THEN the tip will be medium.
  IF the service was poor and the food quality was poor THEN the tip will be low.
If I tell this controller that I rated:
  the service as 9.8, and
  the quality as 6.5,
it would recommend I leave:
  a 20.2% tip.

## Slide 42: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 43: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 44: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 45: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 46: Örnek-3-Havalandırma Sistemi (Ornek-3.py)
Girişler: Sıcaklık
Evrensel Küme: np.arange(20,81,1)
Low:[20,25,35,40]
Medium:[30,42,55,80]

## Slide 47: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Girişler: Sıcaklık Değişimi
Evrensel Küme: np.arange(0,6,0.1)
Low: [0,0.3,1,2]
Medium: [0.5,1.3,2,3]
High:[1,3,4,5]

## Slide 48: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Çıkış: Motor Hızı
Evrensel Küme: np.arange(100,1001,1)
Slow: [100,250,350,500]
Medium: [300,400,500,700]
Fast:[500,650,750,1000]

## Slide 49: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Gerçek Giriş Değerleri:
  Sıcaklık:35
  Sıcaklık Değişimi:1
Girişlerin Kümelere Üyelik Dereceleri aşağıdaki gibidir
    Üyelik Sıcaklık Low= 1.0
    Üyelik Sıcaklık Med= 0.41
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Low= 1.0
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Med= 0.625
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Hig= 0.0
    Kurallar
    Rule1->(sicaklik['Low'] & sicaklik_degisim['Low'],motor_hizi['Fast’])
    Rule2->(sicaklik['Med'] & sicaklik_degisim['Med'],motor_hizi['Slow’])
    Rule3->(sicaklik['Low'] & sicaklik_degisim['Med'],motor_hizi['Fast’])
    Rule4->(sicaklik['Med'] & sicaklik_degisim['Low'],motor_hizi['Med'])

## Slide 50: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Yukarıda verilen bilgilere göre Mamdani ve Larsen Çıkarım kullanarak gerekli hesaplamaları yapın.
Durulaştırma için Centroid, MOM, SOM, LOM ve Centroid yöntemlerini ayrı, ayrı kullanın.
Python programlama dilini kullanarak bu denetleyici sistemini CONTROL kütüphanesini kullanarak kodlayın?
Ödevler kontrol edildikten sonra cevap github’da «Ornek-3.py» dosya ismiyle yayınlanacaktır.

## Slide 51: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Centroid =587.9 olarak hesaplanmalıdır.
Som=650
Lom=750
Mom=700

## Slide 52: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Bitki yetiştirilen serada sıcaklık, hava nemi, ışık şiddeti, toprak nemi, karbondioksit miktarı ve rüzgâr hızı gibi önemli özelliklerin sürekli takip edilmesi gereken unsurlardır.
Bitkinin iyi yetişmesi için bu unsurlar göz önüne alınmalıdır.
Serada sıcaklık, hava nemi, ışık şiddeti, toprak nemi, karbondioksit miktarı ve rüzgâr hızı istenilen değerinde tutulması için bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesi lazımdır.

## Slide 53: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Serada giriş parametreleri olarak:
Sıcaklık değeri santigrat derece (ºC),
Hava nemi yüzde (%),
Işık şiddeti (lux),
Toprak nemi yüzde (%),
Karbondioksit miktarı ppm (parts per million) ve rüzgâr hızı (m/s) dır.
Çıkış parametreleri ise ısıtma kilowatt (kw), soğutma (micron), gölgeleme santimetre (cm), sulama litre (lt), ışıklandırma (lux) ve havalandırma derece ( º ) olarak tasarlanmıştır.

## Slide 54: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI

## Slide 55: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Giriş ve çıkış değerleri;
    Çok Düşük,
    Düşük,
    Orta,
    Yüksek,
    Çok Yüksek’tir

## Slide 56: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Giriş parametreleri ve evrensel kümeler;
1. Sıcaklık değeri için evrensel küme [-10…50] ºC değerleri arasındadır.
2. Hava Nemi değeri için evrensel küme % [0…100] değerleri arasındadır.
3. Işık şiddeti değeri için evrensel küme [0…20000] lux değerleri arasındadır.
4. Toprak nemi değeri için evrensel küme % [0…100] değerleri arasındadır.
5. Karbondioksit miktarı değeri için evrensel küme [0…2000] ppm değerleri arasındadır.
6. Rüzgâr hızı değeri için evrensel küme [0…10] m/s değerleri arasındadır.

## Slide 57: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Çıkış parametresi olarak:
  1. Isıtma için evrensel küme [0…6] kilowatt (k/w) değerleri arasındadır.
  2. Soğutma için evrensel küme [0…30] micron değerleri arasındadır.
  3. Gölgeleme için evrensel küme [0…300] santimetre (cm) değerleri arasındadır.
  4. Sulama değeri evrensel küme [0…50] litre (lt) değerleri arasındadır.
  5. Işıklandırma için evrensel küme [0…20000] lux değerleri arasındadır.
  6. Havalandırma için evrensel küme [0…60] derece ( º ) değerleri arasındadır.

## Slide 58: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Sistemin çalışma mantığı,
Sera içindeki sıcaklık ve hava nemi değerlerinin ısıtma ve soğutmayı,
Sıcaklık ve ışık şiddeti gölgelemeyi,
Hava nemi ve toprak nemi sulamayı,
Işık şiddeti ışıklandırmayı,
Karbondioksit ve rüzgâr hızı havalandırmayı aktif hale getirecektir.
Yapılan tüm bulanık çıkarımlar için Mamdani bulanık modelinin kullanımı tercih edilecektir.
Üyelik fonksiyonu olarak üçgen üyelik fonksiyonu kullanılacaktır.

## Slide 59: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Sıcaklık için Bulanık Kümeler:

## Slide 60: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Nem için Bulanık Kümeler:

## Slide 61: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Isıtma Çıkışı için Bulanık Kümeler:

## Slide 62: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Soğutma Çıkışı için Bulanık Kümeler:

## Slide 63: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Sıcaklık ve Hava nemi giriş Isıtma çıkış değişkeni için kurallar.

## Slide 64: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Sıcaklık ve Hava nemi giriş Soğutma çıkış değişkeni için kurallar.

## Slide 65: SERADA BULANIK KONTROL UYGULAMALARI
Sera içinde sıcaklık 5 ºC ve hava nemi oranı % 21 olsun. Bu durumda ısıtma çıkış değeri için seraya verilen ısı kaç kilowat (kw) olacaktır?
Sera içinde sıcaklık 44 ºC ve hava nemi oranı % 63 olsun. Bu durumda soğutma çıkış değeri ne olacaktır?
Python kodunu Skfuzzy ve Skfuzzy Control kütüphanesini kullanarak kodlayın. Sorularda istenen Isı ve Soğutma çıkış değerlerini hesaplayın?

## Slide 66: SORULAR…

## Slide 67: Kaynakça
  Bay, Ö. F., Bulanık Mantık Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi.
  Elmas, Ç., 2003a, “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Türkiye.
  Baykal, N.,, Timur Beyan: Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004, s.9.
  ÇOBANOĞLU, B., Ders Notları, http://www.cobanoglu.fws1.com/bulanik.htm
  Sen, Z., Modern Mantık, _stanbul, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık,
  Daş, İ., 2003. Matematikte Bulanık Sayılar. (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik
  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  https://websitem.karatekin.edu.tr/user_files/zafercivelek/files/20190216_187604f5aaae4f89be554bbd63451325.pdf
  https://medium.com/deep-learning-turkiye/python-ile-bulan%C4%B1k-mant%C4%B1k-modellemesi-74459dc27308
  https://guraysonugur.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/BMK-Ders-2.pdf
  Ödük, M.N., Bulanık Mantık Yöntemi Ve Uygulamaları, 2019.